## Slide 1
NOITE 8
CONFIGURANDO
O ROTEADOR
Da caixa à entrega
Redes de Computadores · Curso FIC · CEJA Itapiranga – SC

## Slide 2
RETOMADA
Das Noites 6 e 7 pra hoje
• Qual o endereço da portaria (o painel) dos roteadores da bancada?
• Quem entrega o endereço pro celular?
• O DNS faz o quê?
• Como o intruso entrou no Wi-Fi da equipe na Noite 6?
Redes de Computadores · Noite 8

## Slide 3
O CENSO
O roteador da sua casa
• Marca e modelo
• O Wi-Fi ainda tem o nome de fábrica?
• Alguém sabe a senha de administrador?
Se o nome é de fábrica, a senha também é. E está escrita embaixo do roteador.
Redes de Computadores · Noite 8

## Slide 4
A FRASE DA NOITE
Roteador de fábrica funciona.
Roteador configurado
é serviço entregue.
Redes de Computadores · Noite 8

## Slide 5
O QUE SE CONFIGURA
Oito itens da entrega
Item | Por quê
Senha de administrador | Quem tem ela manda no roteador. De fábrica, qualquer um entra
Nome do Wi-Fi | O cliente acha a rede dele. "TP-Link_3F2A" não diz de quem é
Senha do Wi-Fi + WPA2 | A senha da etiqueta qualquer visita lê. WPA2 (ou WPA3) é a tranca
Endereço do painel | Não pode bater com o endereço da ONU do provedor
Faixa de endereços e reserva | A impressora e a câmera ficam sempre no mesmo número
A agenda (DNS) | O roteador diz pros aparelhos qual agenda usar
Rede de convidados | A visita navega sem enxergar os aparelhos da casa
Cópia de segurança | Se o roteador resetar, tudo volta em 1 minuto
Pra cada um: o que acontece se o técnico NÃO fizer?
Redes de Computadores · Noite 8

## Slide 6
A LIGAÇÃO COM A INTERNET
A tela WAN: só olhe
• Atrás da ONU do provedor: quase sempre "IP dinâmico". Não mexa
• ONU em modo ponte: PPPoE, com usuário e senha que só o provedor dá
• Sem esses dados, não mexa nessa tela
Hoje os roteadores estão sem internet: anote só o tipo marcado.
Redes de Computadores · Noite 8

## Slide 7
PRÁTICA · 35 MIN
Nome, senha e tranca
1. Wi-Fi de fábrica (etiqueta) → abrir 192.168.0.1
2. Senha de administrador: a equipe escolhe (10+ caracteres) e anota
3. Tela WAN: anotar o tipo. Não mexer
4. Nome do Wi-Fi: EQUIPE N - SOBRENOME (sem acento)
5. Segurança: WPA2-PSK, AES, senha nova de 12+ caracteres
6. O celular cai. Reconectar todo mundo no nome novo
Troque o configurador a cada bloco: todo mundo põe a mão.
Redes de Computadores · Noite 8

## Slide 8
O CELULAR CAIU
Na casa do cliente caem TODOS:
celulares, TV, impressora, câmera.
Combine antes quem reconecta o quê.
Redes de Computadores · Noite 8

## Slide 9
PRÁTICA · 15 MIN
Mudar a portaria de lugar
• A ONU do provedor muitas vezes já usa 192.168.0.1 ou 192.168.1.1
• Mesmo número no roteador = conflito: tudo ligado, nada funciona
• Rede → LAN → o endereço da sua equipe (página 1)
• O painel some. Agora ache de novo, SEM olhar a tabela
Redes de Computadores · Noite 8

## Slide 10
ONDE ESTÁ O PAINEL?
No gateway.
Celular: Wi-Fi → detalhes → Gateway
Computador: ipconfig → Gateway Padrão
Redes de Computadores · Noite 8

## Slide 11
O PLANO DE ENDEREÇOS
Cada equipe com o seu
Equipe | Painel | Faixa | Reserva
1 | 192.168.11.1 | 192.168.11.100 a 192.168.11.150 | 192.168.11.50
2 | 192.168.12.1 | 192.168.12.100 a 192.168.12.150 | 192.168.12.50
3 | 192.168.13.1 | 192.168.13.100 a 192.168.13.150 | 192.168.13.50
4 | 192.168.14.1 | 192.168.14.100 a 192.168.14.150 | 192.168.14.50
5 | 192.168.15.1 | 192.168.15.100 a 192.168.15.150 | 192.168.15.50
6 | 192.168.16.1 | 192.168.16.100 a 192.168.16.150 | 192.168.16.50
Redes de Computadores · Noite 8

## Slide 12
PRÁTICA · 25 MIN
Endereços e a agenda
• DHCP: faixa .100 a .150
• Reserva: o MAC de um celular (a "impressora") → o endereço .50
• Desliga e liga o Wi-Fi do celular: ganhou o .50?
• DNS primário 8.8.8.8 · secundário 1.1.1.1
• No computador: ipconfig /all → Servidores DNS
Celular novo usa MAC aleatório: Privacidade → "Usar MAC do dispositivo".
Redes de Computadores · Noite 8

## Slide 13
A PROMESSA DA NOITE 7
Onde se troca a agenda?
No roteador.
Ele diz pros aparelhos qual DNS usar.
Redes de Computadores · Noite 8

## Slide 14
INTERVALO
15 minutos
Redes de Computadores · Noite 8

## Slide 15
PRÁTICA · 15 MIN
Rede de convidados
• Ativar: EQUIPE N - VISITA, com senha própria
• Deixar DESMARCADO "convidados acessam a rede local"
• Um celular na rede de VISITA tenta abrir o painel
Não abre? A visita navega, mas não enxerga a casa.
Redes de Computadores · Noite 8

## Slide 16
PRÁTICA · 20 MIN
Cópia de segurança
1. Backup → salvar o arquivo: equipeN-data
2. Reset no roteador. Tudo some
3. 192.168.0.1 → senha qualquer → Restaurar → o arquivo
4. Reiniciou: voltou tudo?
O arquivo guarda as senhas: fica com o cliente, nunca em computador de uso geral.
Redes de Computadores · Noite 8

## Slide 17
POR QUE A CÓPIA
Raio, Reset sem querer,
roteador trocado na garantia:
com a cópia, volta em um minuto.
Redes de Computadores · Noite 8

## Slide 18
A FICHA DE ENTREGA
Fica com o cliente
O que vai na ficha | 
Cliente / local | Rede de convidados: nome e senha
Marca e modelo do roteador | Faixa de endereços (DHCP)
Endereço do painel | Reservas (aparelho → endereço)
Senha de administrador | Agenda (DNS) entregue pelo roteador
Nome do Wi-Fi | Cópia de segurança salva em
Senha do Wi-Fi e segurança (WPA2/WPA3) | Configurado por / data
Na etiqueta do roteador: quem configurou, data e painel. Nenhuma senha.
Redes de Computadores · Noite 8

## Slide 19
PRÁTICA · 25 MIN
O roteador trocado
Vocês recebem o roteador e a ficha de outra equipe.
São o próximo técnico, um ano depois, só com o papel.
• Conectar todos os celulares, só com a ficha
• Entrar no painel, só com a ficha
• Conferir cada item. Laudo na página 3
Redes de Computadores · Noite 8

## Slide 20
A LIÇÃO DA FICHA
Ficha que só quem escreveu entende
não é ficha.
O papel tem que funcionar sozinho.
Redes de Computadores · Noite 8

## Slide 21
O QUE FICA
Três frases pra guardar
"Roteador de fábrica funciona. Configurado é serviço entregue."
"Perdeu o painel? Olhe o gateway."
"Senha vai na ficha do cliente. Nunca na etiqueta do roteador."
Redes de Computadores · Noite 8

## Slide 22
PARA A PRÓXIMA NOITE
Até onde o Wi-Fi chega
A tarefa:
• Quantos mega é o plano de internet de casa? (fatura ou aplicativo)
• Teste de velocidade no celular (fast.com) do lado do roteador
• E de novo no cômodo mais longe dele
• Anote os três números
Redes de Computadores · Noite 8