## Slide 1
NOITE 5
CABO NÃO
SE CHUTA
Testando cabos e resolvendo cabos ruins
Redes de Computadores · Curso FIC · CEJA Itapiranga – SC

## Slide 2
RETOMADA
Da Noite 4 pra hoje
• Diga o T568B, do pino 1 ao 8
• Qual o erro número um da crimpagem?
• O que segura o cabo depois de crimpado?
Coloque seu cabo da Noite 4 na mesa, com seu nome na fita.
Redes de Computadores · Noite 5

## Slide 3
A PERGUNTA DA NOITE
A internet do cliente está ruim.
Como você PROVA que o cabo
é o culpado — ou que é inocente?
Redes de Computadores · Noite 5

## Slide 4
TRÊS JEITOS DE TESTAR
Do mais simples ao mais esperto
1. Testador de LED — conta fio por fio
2. Luz da porta — diz se conectou
3. Velocidade do link — diz se conectou BEM
Redes de Computadores · Noite 5

## Slide 5
JEITO 1
O testador de LED
• Duas peças: principal e remota, uma em cada ponta
• Os LEDs acendem de 1 a 8, nas duas, na mesma ordem
• LED faltando: o fio não chega do outro lado
• LED fora de ordem: cor trocada
• Dois LEDs juntos: fios encostando (curto)
O testador conta qual fio sai de onde e chega aonde.
Redes de Computadores · Noite 5

## Slide 6
JEITO 2
A luz da porta
• Liga o cabo entre o roteador e o computador
• Acendeu: tem conexão elétrica
• Piscando: está passando dado
• Apagada: não conectou
A luz diz se o cabo conectou. Não diz se ele está bom.
Redes de Computadores · Noite 5

## Slide 7
JEITO 3
A velocidade do link
Windows: Central de Rede → Ethernet → Status → Velocidade
• 1,0 Gbps — os 4 pares funcionando
• 100 Mbps — alguma coisa está limitando
• Sem conexão — nem conectou
Redes de Computadores · Noite 5

## Slide 8
POR QUE CAI PRA 100?
100 Mbps usa 2 pares. 1 Gbps usa os 4.
Par | Pinos | 100 Mbps | 1 Gbps
Laranja | 1 e 2 | usa | usa
Verde | 3 e 6 | usa | usa
Azul | 4 e 5 | — | usa
Marrom | 7 e 8 | — | usa
Faltou um fio do azul ou do marrom? Funciona… em 100. O cliente nem percebe que é o cabo.
Redes de Computadores · Noite 5

## Slide 9
O DEFEITO MAIS TRAIÇOEIRO
"Contratei 500 Mega
e o teste dá 94."
Redes de Computadores · Noite 5

## Slide 10
LEMBRA DA NOITE 2?
O limite pode estar no aparelho
• TL-WR840N: portas de 100 Mbps
• Archer C5: portas Gigabit (1000 Mbps)
No 840N, o teste nunca mostra 1 Gbps — nem com cabo perfeito.
Antes de condenar o cabo, confira a porta.
Redes de Computadores · Noite 5

## Slide 11
PRÁTICA · 25 MIN
Teste o SEU cabo
1. Testador (se tiver) — anote os LEDs
2. Roteador + computador — a luz da porta acendeu?
3. Status da Ethernet — qual a velocidade?
Anote na página 1 da folha.
Redes de Computadores · Noite 5

## Slide 12
O QUE O TESTE ESTÁ DIZENDO
Resultado → defeito
O teste mostra… | Defeito | Causa comum
Um LED não acende | Pino aberto | Fio curto, crimp fraco
LEDs fora de ordem | Cor trocada | Sequência errada
Dois LEDs juntos | Curto | Fios encostando
1↔3 e 2↔6 | Cabo cruzado | B numa ponta, A na outra
Conecta em 100 Mbps | Par partido | Azul ou marrom falhando
Cai quando mexe | Mau contato | Capa fora, crimp fraco
Redes de Computadores · Noite 5

## Slide 13
TRÊS AVISOS DE CAMPO
O que o livro não conta
• Testador simples não pega tudo. Teste também no uso.
• Nem todo defeito está na ponta: porta, cadeira e grampo esmagam cabo.
• Cabo de alumínio (CCA): raspe o fio. Prateado por dentro = não é cobre.
Redes de Computadores · Noite 5

## Slide 14
INTERVALO
15 minutos
Redes de Computadores · Noite 5

## Slide 15
PRÁTICA · 45 MIN
Clínica de cabos
• Equipes de 3. Sete cabos: C1 a C7
• ~6 minutos por cabo, depois passa pra próxima equipe
• Primeiro OLHA. Depois TESTA
• Escreve o laudo na página 2 da folha
• Ainda não pode consertar — só diagnosticar
Atenção: nem todo cabo da mesa está com defeito.
Redes de Computadores · Noite 5

## Slide 16
PRÁTICA · 25 MIN
Conserto e reteste
• Ponta ruim: corta o conector, decapa de novo, crimpa
• Defeito no meio: corta o pedaço ruim ou declara o cabo perdido
• Só está consertado se passar no reteste: testador + 1 Gbps
Redes de Computadores · Noite 5

## Slide 17
TESTE DO BALANÇO
Pegando o mau contato no flagra
Prompt de Comando: ping -t 192.168.0.1
• Balance o conector com o ping rodando
• "Esgotado o tempo limite" = pacote perdido
• Ctrl+C para
O 192.168.0.1 é o endereço do roteador. Na Noite 6 a gente entende.
Redes de Computadores · Noite 5

## Slide 18
O MÉTODO
Olhar · Testar · Isolar · Resolver
Passo | O que fazer
1. OLHAR | Conector, capa, trajeto do cabo
2. TESTAR | Testador, luz, velocidade — anota
3. ISOLAR | Troca UMA coisa por vez
4. RESOLVER | Refaz, troca ou passa pro próximo suspeito
Redes de Computadores · Noite 5

## Slide 19
O CABO-TESTEMUNHA
Ande sempre com um cabo
que você SABE que está bom.
Redes de Computadores · Noite 5

## Slide 20
ROLE-PLAY · 20 MIN
Chamados
• "No celular dá 280 Mega, no computador do cabo dá 94."
• "A internet cai toda vez que eu arrasto a cadeira."
• "Mudei o móvel e agora diz 'cabo de rede desconectado'."
• "Passaram um cabo de 40 m pelo forro e desde então tá ruim."
Técnico: diga o que faria em cada um dos 4 passos.
Redes de Computadores · Noite 5

## Slide 21
DUELO RELÂMPAGO
Time A × Time B
• 5 segundos pra responder
• Errou, passa pro outro time
• Vale ponto quem explicar o porquê
Redes de Computadores · Noite 5

## Slide 22
O QUE FICA
Três frases pra guardar
"Cabo não se chuta. Cabo se testa."
"Luz acesa não é cabo bom. Olhe a velocidade."
"Troque uma coisa por vez."
Redes de Computadores · Noite 5

## Slide 23
PARA A PRÓXIMA NOITE
Endereço na rede: IP e MAC
Uma tarefa simples:
• No celular: Configurações → Sobre o telefone → Status
• Anote o endereço IP e o endereço MAC do Wi-Fi
• Não precisa entender — só anotar
Redes de Computadores · Noite 5