## Slide 1
NOITE 2
COMO A INTERNET
CHEGA ATÉ VOCÊ
Do cabo da rua até a tela do celular
Redes de Computadores · Curso FIC · CEJA Itapiranga – SC

## Slide 2
RETOMADA
O que ficou da noite passada
1. Wi-Fi é a mesma coisa que internet?
2. Dá para ter rede sem internet?
3. O que os dados móveis têm de diferente?
4. O que significa o ícone com sinal de exclamação?
5. Quem trouxe a ficha do roteador preenchida?
Cinco minutos. Se a turma travar em alguma, retome ali mesmo antes de seguir.
Redes de Computadores · Noite 2

## Slide 3
A PERGUNTA DA NOITE
De onde vem essa internet?
O cliente aponta para a caixinha na parede
e diz: "a internet está aí dentro".
A verdade
Naquela caixinha não tem internet nenhuma.
Tem só a ponta de um caminho muito longo.
Redes de Computadores · Noite 2

## Slide 4
O CAMINHO COMPLETO
Seis etapas, sempre as mesmas
1
SERVIDOR
Máquina que guarda o site
2
BACKBONE
Fibras de longa distância
3
PROVEDOR
Central na sua cidade
4
A RUA
Fibra no poste até você
5
SUA CASA
Caixinha e roteador
6
APARELHO
Cabo ou Wi-Fi
Etapas 1 a 3 são com o PROVEDOR · Etapas 4, 5, 6 são o SEU TRABALHO
Saber de que lado está o problema é metade do atendimento.
Redes de Computadores · Noite 2

## Slide 5
A DIVISÃO QUE IMPORTA
Onde o seu trabalho começa e termina
É por isso que o vizinho pode estar sem internet e você não:
cada casa tem o seu drop, saindo da mesma caixa no poste.
• Etapas 1, 2, 3 (servidor, backbone, provedor)
Quando o problema é aqui, não adianta reiniciar roteador nenhum
• Etapas 4, 5, 6 (rua, casa, aparelho)
É onde o técnico de campo atua
Redes de Computadores · Noite 2

## Slide 6
OS BICHOS
Quem é quem numa rede
MODEM
Converte o sinal do provedor no sinal que a rede entende
ROTEADOR
Cria a rede da casa e decide para onde cada informação vai
SWITCH
Aumenta o número de portas de cabo. Não cria rede
PONTO DE ACESSO
Leva o sinal sem fio onde o roteador não alcança
PLACA DE REDE
Onde o cabo entra no computador
+ CABO DE REDE
O que liga todos eles. Não cria rede, mas é o que mais dá defeito
Cinco equipamentos e o fio que liga todos eles. Um de cada vez.
Redes de Computadores · Noite 2

## Slide 7
UM DE CADA VEZ · 1
MODEM
O tradutor. Converte o sinal que vem da rua.
O que faz
Pega a luz da fibra (ou o sinal do cabo) e entrega algo que o roteador entende
Quantas portas
Uma só, de saída. Ele não distribui nada
Cria rede?
Não. Sozinho, ele atende um aparelho e só
Modem traduz. Quem distribui é o roteador.
Redes de Computadores · Noite 2

## Slide 8
UM DE CADA VEZ · 2
ROTEADOR
O distribuidor. É ele que cria a rede da casa.
O que faz
Recebe uma conexão e divide entre todos os aparelhos, por cabo e sem fio
Como decide
Guarda quem é quem na rede e manda cada resposta para o aparelho certo
Tem senha
Duas: a da rede sem fio e a de administração do aparelho. SÃO DIFERENTES.
Sem roteador, um aparelho só. Com roteador, a casa inteira.
Redes de Computadores · Noite 2

## Slide 9
UM DE CADA VEZ · 3
SWITCH
Um multiplicador de portas. E só isso.
O que faz
Transforma uma porta de cabo em quatro, oito, dezesseis
O que NÃO faz
Não cria rede, não distribui internet sozinho, não tem Wi-Fi
Como diferenciar do roteador
Olhem a traseira: roteador tem uma porta diferente (WAN). Switch tem todas iguais.
Switch sem roteador não dá internet a ninguém. É extensão de porta.
Redes de Computadores · Noite 2

## Slide 10
UM DE CADA VEZ · 4
PONTO DE ACESSO
Leva o sinal sem fio onde o roteador não alcança.
O que faz
Cria mais um ponto de Wi-Fi, ligado na mesma rede da casa
Como se liga
O ideal é por cabo até o roteador. Assim o sinal não perde força.
O repetidor
Faz parecido, mas sem cabo — repete o que recebe pelo ar, e perde velocidade
Levar cabo até um ponto de acesso resolve melhor que empilhar repetidor.
Redes de Computadores · Noite 2

## Slide 11
UM DE CADA VEZ · 5
PLACA DE REDE
A porta de entrada da rede dentro do computador.
Onde fica
Integrada na placa-mãe, na traseira do gabinete
As luzinhas
Uma acesa fixa = cabo com sinal. A outra pisca = tráfego passando.
Se queimar
Resolve com uma placa de rede USB, que custa pouco.
A luzinha piscando na traseira é a primeira coisa a olhar num chamado.
Redes de Computadores · Noite 2

## Slide 12
E O QUE LIGA TUDO · +1
CABO DE REDE
Não é equipamento. É o caminho entre eles.
O que faz
Leva o sinal de um aparelho a outro: modem → roteador → switch → computador
Por dentro
8 fios em 4 pares trançados, com conector RJ45 nas pontas
Onde está escrito
Na própria capa: fabricante, categoria (Cat5e, Cat6) e a metragem
Não cria rede — mas é o item que mais dá defeito. Nas Noites 3, 4 e 5 ele é o assunto.
Redes de Computadores · Noite 2

## Slide 13
DE UMA OLHADA
O quadro dos cinco (+ o cabo)
Equipamento | Cria rede? | Tem Wi-Fi? | Para que serve
Modem | Não | Não | Traduzir o sinal do provedor
Roteador | Sim | Quase sempre | Distribuir para a casa toda
Switch | Não | Não | Aumentar o número de portas
Ponto de acesso | Não | Sim | Ampliar a cobertura sem fio
Placa de rede | Não | Depende | Conectar a máquina à rede
+ Cabo de rede | Não | Não | Ligar os equipamentos entre si
Só um deles cria rede. Guardem isso.
Redes de Computadores · Noite 2

## Slide 14
O ERRO NÚMERO UM
A porta que é diferente das outras
WAN LAN LAN LAN LAN
entrada saídas para os aparelhos da casa
provedor
Como reconhecer
Fica separada das outras, quase sempre de outra cor, e escrito WAN ou Internet
O que acontece se errar
Tudo conecta na rede normalmente, mas nada abre. Parece defeito e não é.
Confundir essas duas é o erro mais comum de quem instala roteador.
Redes de Computadores · Noite 2

## Slide 15
ONDE ESTÁ ESCRITO
Aprendendo a ler a etiqueta
Na etiqueta está escrito… | Quer dizer
Modelo · Ver: 4.1 | Nome do aparelho e versão do hardware
S/N | Número de série — único no mundo
MAC | Endereço físico da placa de rede (Noite 6)
SSID · SSID _5G | Nome da rede de fábrica. Com "_5G" = duas faixas
Acesso Padrão / Página de Configuração | O que se digita no navegador
Energia: 12V ⎓ 1A | Tensão e corrente da fonte
N 300Mbps · AC1200 | Velocidade máxima teórica do Wi-Fi
Dual Band | Wi-Fi em 2,4 GHz e em 5 GHz
Gigabit | Portas de cabo de 1000 Mbps (sem isso, em geral 100)
Tire uma foto da etiqueta antes de pendurar o aparelho — tampando a senha.
Redes de Computadores · Noite 2

## Slide 16
E O CABO?
A etiqueta do cabo é a própria capa
115 m MEGATRON CABO LAN U/UTP CAT5e 4P×24AWG NBR 14703 ANATEL
Pedaço | Quer dizer
115 m | Metragem naquele ponto do rolo — muda a cada metro
U/UTP | Sem blindagem. Blindado: F/UTP, S/FTP…
CAT5e / CAT6 | Categoria: até quanto de velocidade aguenta com folga
4P | 4 pares = 8 fios
24AWG / 23AWG | Espessura do cobre. Número MENOR = fio MAIS GROSSO
NBR 14703 · ANATEL | Segue a norma brasileira e é homologado
Texto apagado? Ele se repete — procure um metro adiante.
Redes de Computadores · Noite 2

## Slide 17
SEM ABRIR NADA
As luzes do painel já contam a história
A luz | Acesa fixa | Piscando | Apagada
Power | Ligado | — | Sem energia
Internet / WAN (globo) | Internet chegando | Tentando conectar | Sem sinal do provedor
Wi-Fi 2,4 GHz / 5 GHz | Wi-Fi ligado | Tráfego passando | Wi-Fi desligado
LAN 1 a 4 | Cabo conectado | Dados passando | Nada ligado na porta
Luz de internet apagada: nem adianta mexer no computador. O problema está antes do roteador.
Redes de Computadores · Noite 2

## Slide 18
PRÁTICA · 45 MIN
Identificação e ficha
1. Identificar cada equipamento e dizer o que faz
2. Achar a porta WAN de cada roteador (e explicar como reconheceu)
3. Contar as portas LAN e anotar
4. Ler a etiqueta de dois roteadores e preencher a ficha (páginas 3 e 4)
5. Ligar o roteador e observar as luzes acendendo
6. Ler a etiqueta dos dois modems de fibra (página 5)
7. Ler a capa de um cabo Cat5e e de um Cat6 (página 6)
8. Trocar de bancada e conferir o que a outra equipe anotou
Hoje ninguém configura nada. Hoje é reconhecer, nomear e anotar.
Redes de Computadores · Noite 2

## Slide 19
CONFERINDO A FICHA
Os dois roteadores da bancada
Item | TL-WR840N | Archer C5
Velocidade do Wi-Fi | N 300 Mbps | AC1200
Faixas | Só 2,4 GHz (1 SSID) | Dual Band (SSID + _5G)
Portas de cabo | 100 Mbps | Gigabit (1000 Mbps)
Alimentação | 9V ⎓ 0,6A | 12V ⎓ 1A
Endereço de configuração | tplinkwifi.net | tplinkwifi.net
Etiqueta do provedor | Sim — código de patrimônio | Sim — código de patrimônio
Mesma marca, mesmo endereço — aparelhos bem diferentes.
Redes de Computadores · Noite 2

## Slide 20
CONFERINDO A FICHA
Pense como técnico
A fonte de um serve no outro?
NÃO. Um pede 9V, o outro 12V. Fonte errada pode queimar o aparelho — ou não ligar.
Plano de 300 Mega, computador no cabo: qual indicar?
O Archer C5. As portas do 840N são de 100 Mbps: no cabo, o cliente nunca passa de ~94.
Como reconhecer a WAN sem ninguém falar?
Separada das outras, de outra cor, escrito WAN ou Internet (ou um globo).
Ler a etiqueta antes evita troca de fonte errada e reclamação de velocidade.
Redes de Computadores · Noite 2

## Slide 21
CONFERINDO A FICHA
Os dois modems de fibra (ONU)
Item | HG6143D | AN5506-02-B
Marca / tipo | FiberHome · GPON ONU | FiberHome · GPON ONU
Tem Wi-Fi? | Sim, Dual Band (fh_… e fh_…_5G) | Não — sem SSID na etiqueta
Alimentação | 12V ⎓ 1,5A | 12V ⎓ 1A
Acesso de configuração | 192.168.1.1 · user / user1234 | Não traz na etiqueta
Identidade pro provedor | GPON SN: FHTT… | S/N: FHTT…
Sem Wi-Fi? O cliente precisa de um roteador ligado depois da ONU.
Fonte 12V 1,5A liga os dois. A de 1A no HG6143D: falta corrente.
Trocou a ONU? O provedor precisa do número de série novo pra liberar a internet.
Redes de Computadores · Noite 2

## Slide 22
CONFERINDO A FICHA
Cat5e × Cat6
Item | Cat5e | Cat6
Velocidade | Até 1 Gbps | 1 Gbps com mais folga (10 Gbps em trechos curtos)
Distância máxima | 100 m | 100 m
Bitola mais comum | 24AWG | 23AWG (fio mais grosso)
Por dentro | Pares soltos | Muitas vezes tem um separador plástico (cruzeta)
Espessura do cabo | Mais fino | Mais grosso e mais duro de dobrar
Plano de 1 Giga com Cat5e na parede: bem instalado e até 100 m, serve. Cat6 é pra obra nova.
Metragem: ponta B − ponta A = comprimento do pedaço.
Redes de Computadores · Noite 2

## Slide 23
PRÁTICA · 30 MIN
Role-play: Cliente × Técnico
Duplas. Um é o cliente, outro é o técnico.
• Dupla recebe um cartão de chamado (o técnico NÃO vê)
• Cliente lê e representa o cliente de verdade — sem vocabulário técnico
• Técnico faz 3-4 perguntas, aponta o equipamento com problema
e diz o que investigaria primeiro
• Depois: troca de papéis, novo cartão
• Discussão coletiva: 3 duplas contam qual foi o chamado
Redes de Computadores · Noite 2

## Slide 24
O MÉTODO
O que o técnico verifica ao chegar
1. A luz de fibra ou internet está acesa? Se não, o problema é antes do roteador
2. Os cabos estão firmes, com clique? Cabo meio solto é campeão de chamado
3. O cabo do provedor está na porta WAN, e não numa LAN?
4. Outro aparelho conecta? Se só um falha, o problema é no aparelho
5. Conecta na rede mas não abre página? Aí é sinal do provedor
6. Desligar da tomada por 10 segundos e ligar resolveu? Registre que resolveu.
Sempre na mesma ordem. Método evita retrabalho e troca desnecessária.
Redes de Computadores · Noite 2

## Slide 25
ENCENAR UM CHAMADO
Cliente × Técnico ao vivo, turma inteira assiste
• Professor escolhe 2 alunos: 1 cliente, 1 técnico
• Professor sussurra o defeito só pro cliente
• Técnico faz perguntas na ordem do método
• Turma assiste e ajuda quando o técnico trava
Defeitos que rolam bem:
• Cabo do provedor na porta LAN 3
• Cabo do computador solto no roteador
• Roteador foi resetado e perdeu configuração
Redes de Computadores · Noite 2

## Slide 26
DUELO RELÂMPAGO · 15 MIN
Time A × Time B
As perguntas de hoje giram em torno de:
• Diferença entre os 5 equipamentos
• Reconhecer a porta WAN
• Ler as luzes do painel
• Etapas 1-3 × etapas 4-6
• Cenários de chamado
Resposta em 5 segundos. Alterna entre times.
Redes de Computadores · Noite 2

## Slide 27
O RESUMO DA NOITE
Não tem internet dentro da caixinha
• Ela é só a ponta de um caminho que começa do outro lado do mundo.
• Seu trabalho começa no poste da rua e termina na tela do cliente.
• Tudo que vem antes disso é com o provedor.
Redes de Computadores · Noite 2

## Slide 28
FECHANDO
Seis perguntas para conferir
1. Qual é a diferença entre modem e roteador?
2. O switch cria rede? O que ele faz então?
3. Como você reconhece a porta WAN num roteador que nunca viu?
4. O que acontece se o cabo do provedor for ligado numa porta LAN?
5. Por que o Wi-Fi do quarto costuma ser pior que o da sala?
6. A luz de fibra está apagada. Onde está o problema?
Redes de Computadores · Noite 2

## Slide 29
O QUE FICA DESTA NOITE
Cinco coisas para levar
• A internet vem de longe e passa por seis etapas até você
• Só o roteador cria rede — os outros ajudam
• A porta WAN é diferente, e trocar ela é o erro mais comum
• A etiqueta embaixo tem tudo que o suporte vai pedir
• As luzes do painel dizem onde está o problema antes de você abrir nada
Redes de Computadores · Noite 2

## Slide 30
PARA A PRÓXIMA NOITE
Por onde o sinal viaja
Uma tarefa simples:
• Ler a etiqueta do roteador da sua casa
• Anotar marca, modelo, velocidade do Wi-Fi e se é Dual Band (senha NÃO)
• Senha não se anota nem se fotografa — tampe com o dedo
• Trazer anotado — vamos comparar os aparelhos da turma
Quem não tem roteador em casa: olhe o de um parente ou vizinho.
Redes de Computadores · Noite 2