## Slide 1
NOITE 8
A REDE
DA CASA
Parte 1: planejando a instalação
Redes de Computadores · Curso FIC · CEJA Itapiranga – SC

## Slide 2
RETOMADA
Da Noite 7 pra hoje
• O DNS faz o quê?
• Quem é o dono de https://caixa.gov.br.consulta-fgts.com?
• Cadeado quer dizer que o site é bom?
• Alguém mandou a cartilha pra família?
Redes de Computadores · Noite 8

## Slide 3
A GALERIA
Cole a planta da sua casa na parede
Passe pela galeria e olhe todas. Depois:
• Em quantas casas o roteador está no CANTO?
• Por que ele está ali?
• Os cômodos com Wi-Fi fraco ficam perto ou longe do X?
Redes de Computadores · Noite 8

## Slide 4
O QUE A GALERIA MOSTRA
O técnico do provedor deixa o roteador
onde é fácil pra ELE.
Não onde é bom pra casa.
Redes de Computadores · Noite 8

## Slide 5
A VISITA TÉCNICA
Antes de falar preço, pergunte e olhe
O quê | O que perguntar ou olhar
Quem usa | Quantas pessoas moram? Alguém trabalha ou estuda de casa?
O que liga | Celulares, TV, computador, videogame, câmera, impressora. Onde cada um fica?
Parado ou anda | O aparelho fica sempre no mesmo lugar (TV, PC) ou anda pela casa (celular)?
Onde a internet chega | Por onde entra o cabo do provedor? Onde está o modem/ONU?
A casa | Térrea ou sobrado? Alvenaria ou madeira? Tem laje? Galpão, garagem, área externa?
Onde dói | Em quais cômodos o Wi-Fi é fraco ou cai? A que horas fica lento?
Por onde passa | Tem forro, rodapé, canaleta ou eletroduto vazio por onde o cabo pode ir?
Tomadas | Tem tomada perto de onde o roteador vai ficar?
Redes de Computadores · Noite 8

## Slide 6
PRÁTICA · 20 MIN
A ficha da minha casa
• Página 1 da folha: a visita técnica da SUA casa
• 12 min sozinho
• 8 min em dupla: leia a ficha do outro e faça duas perguntas
que ela não respondeu
Redes de Computadores · Noite 8

## Slide 7
UMA PERGUNTA
Se você só pudesse ter UMA lâmpada
pra iluminar a casa inteira,
onde você colocaria?
Redes de Computadores · Noite 8

## Slide 8
A FRASE DA NOITE
Roteador é lâmpada:
no centro, no alto e à vista.
Redes de Computadores · Noite 8

## Slide 9
ONDE FICA O ROTEADOR
Cinco regras
Regra | Por quê
No centro | O sinal se espalha pra todos os lados, igual luz. No canto, metade vai pra rua
No alto | Em cima de móvel ou na parede, a 1,5 m ou mais. No chão, o sinal bate nos móveis
À vista | Nunca dentro de armário, rack fechado ou gaveta
Longe de metal e água | Geladeira, micro-ondas, espelho grande, aquário, caixa d'água, quadro de luz
Perto de tomada | E com espaço pra ventilar: roteador esquenta
Redes de Computadores · Noite 8

## Slide 10
CABO × WI-FI
O que fica parado vai no cabo.
O que anda vai no Wi-Fi.
Redes de Computadores · Noite 8

## Slide 11
CABO × WI-FI
Quem vai onde
• Parado: TV, computador, videogame, câmera, impressora → CABO
• Anda: celular, notebook, tablet → WI-FI
Cada aparelho que vai pro cabo deixa o Wi-Fi mais folgado pros outros.
Redes de Computadores · Noite 8

## Slide 12
E SE A FIBRA ENTRA NO CANTO?
A gente não mexe na fibra.
Leva um cabo de rede da ONU
até o meio da casa.
Esse cabo é o serviço de vocês.
Redes de Computadores · Noite 8

## Slide 13
PRÁTICA · 25 MIN
Clínica de plantas
• Equipes de 3. Oito casas
• Leia a queixa do cliente e olhe a planta (■ = roteador hoje)
• Desenhe a lápis onde ele deveria ficar
• Laudo na página 2: problema, solução, o que comprar
Atenção: pode ter casa em que a solução é não mexer em nada.
Redes de Computadores · Noite 8

## Slide 14
INTERVALO
15 minutos
Redes de Computadores · Noite 8

## Slide 15
PRÁTICA · 20 MIN
O cabo não anda reto
Sua equipe recebe um par de pontos: A e B. Meça três vezes:
1. No olho: quantos metros você acha que dá?
2. Em linha reta, com a trena
3. Pelo caminho do cabo: rodapé, contornando porta e móvel,
subindo e descendo. Nunca no meio do chão
Redes de Computadores · Noite 8

## Slide 16
A CONTA DA FOLGA
Cabo pra comprar =
caminho real
+ 1 m em cada ponta
+ 10% de sobra
Redes de Computadores · Noite 8

## Slide 17
CUIDADO
Cabo de rede não se emenda.
Faltou 30 cm: joga fora e passa outro.
Sobra é obrigação, não desperdício.
Redes de Computadores · Noite 8

## Slide 18
PRÁTICA · 30 MIN
O projeto da dupla
• Escolham UMA das duas plantas e passem pra malha (página 3)
• Cada quadrado é 1 metro
• E = entrada da internet · R = roteador · C = aparelho no cabo
• Com outra cor: o caminho de cada cabo, pelas paredes
• Contem os quadrados e preencham a tabela de trechos
Redes de Computadores · Noite 8

## Slide 19
O ORÇAMENTO
O que não pode faltar
• Cabo: a metragem com a folga
• Conectores: 2 por cabo + 4 de reserva
• Canaleta: o cabo que passa por fora da parede
• Aparelhos: só se precisar
• Mão de obra: visita + cada ponto + configuração do roteador
Preços: a tabela de referência da página 4.
Redes de Computadores · Noite 8

## Slide 20
TABELA DE REFERÊNCIA
Preços pra atividade (não são de loja)
Item | Unid. | Preço
Cabo de rede Cat5e (interno) | metro | R$ 2,50
Cabo de rede Cat6 (interno) | metro | R$ 4,00
Cabo de rede para área externa | metro | R$ 5,00
Conector RJ45 | unidade | R$ 1,00
Capa do conector | unidade | R$ 0,50
Canaleta (com adesivo) | metro | R$ 6,00
Eletroduto para área externa | metro | R$ 4,00
Tomada de rede (ponto na parede) | unidade | R$ 25,00
Redes de Computadores · Noite 8

## Slide 21
TABELA DE REFERÊNCIA
Aparelhos e mão de obra
Item | Unid. | Preço
Roteador simples (100 Mbps) | unidade | R$ 120,00
Roteador dual band Gigabit | unidade | R$ 250,00
Repetidor de sinal | unidade | R$ 110,00
Kit mesh (2 aparelhos) | kit | R$ 600,00
Mão de obra: visita técnica | visita | R$ 50,00
Mão de obra: por ponto de cabo instalado | ponto | R$ 60,00
Mão de obra: configuração do roteador | aparelho | R$ 80,00
Redes de Computadores · Noite 8

## Slide 22
PRÁTICA · 20 MIN
Banca de projetos
• Entregue o projeto pra dupla do lado
• Ela confere pelo checklist da página 4
• Veredito: aprovado · aprovado com ajuste · refazer
• E escreve UMA sugestão
• 3 min pra corrigir. Depois, algumas duplas apresentam
Redes de Computadores · Noite 8

## Slide 23
O QUE FICA
Três frases pra guardar
"Roteador é lâmpada: no centro, no alto e à vista."
"O que fica parado vai no cabo. O que anda vai no Wi-Fi."
"Cabo não anda reto. E sobra é obrigação."
Redes de Computadores · Noite 8

## Slide 24
PARA A PRÓXIMA NOITE
Configurando o roteador
A tarefa:
• Anote a marca e o modelo do roteador de casa (etiqueta embaixo)
• O nome do Wi-Fi da casa é igual ao da etiqueta?
• Alguém em casa sabe a senha de administrador?
Não tire foto da etiqueta nem mande a senha pra ninguém.
Redes de Computadores · Noite 8