## Slide 1
NOITE 3
POR ONDE
O SINAL VIAJA
Cabo, fibra e ondas
Redes de Computadores · Curso FIC · CEJA Itapiranga – SC

## Slide 2
RETOMADA
Os 5 equipamentos da Noite 2
Jogo relâmpago: eu digo a frase, você diz o equipamento
"Não cria rede, só tem uma porta de saída" → Modem
"Cria rede e distribui pra casa toda" → Roteador
"Aumenta o número de portas de cabo" → Switch
"Leva Wi-Fi onde o roteador não alcança" → Ponto de acesso
"Onde o cabo entra no computador" → Placa de rede
Redes de Computadores · Noite 3

## Slide 3
A PERGUNTA DA NOITE
Como a informação sai de um equipamento e chega no outro?
Existem só três meios de transmissão.
Todo equipamento de rede que a gente viu
se conecta com outro por um deles.
Não existe um quarto.
Redes de Computadores · Noite 3

## Slide 4
OS TRÊS MEIOS
Cabo · Fibra · Onda
CABO
Pulsos elétricos correndo dentro de fio de cobre
FIBRA
Pulsos de luz correndo dentro de vidro
ONDA
Sinal de rádio no ar
Elétron. Luz. Onda. Três jeitos de mover a mesma informação.
Redes de Computadores · Noite 3

## Slide 5
DE UMA OLHADA
O que muda entre os três
Item | Cabo (par trançado) | Fibra | Onda (Wi-Fi/celular)
Alcance | Até 100 m | Km sem repetir | Wi-Fi: metros. Celular: km
Velocidade | Alta | Muito alta | Depende
Interferência | Sofre | Não sofre | Sofre muito
Custo | Barato por metro | Caro, mas caiu | Sem 'por metro'
Quem instala | Você (Noite 4) | Equipe do provedor | Não instala — configura
Redes de Computadores · Noite 3

## Slide 6
A REGRA DE BOLSO
Como escolher o meio no chamado
1
Vai passar mais de 100 metros?
→ Fibra
2
O aparelho fica parado no mesmo lugar?
→ Cabo (mais estável)
3
O aparelho se mexe (celular, notebook)?
→ Wi-Fi (é o único jeito)
Vale em 80% dos casos.
Redes de Computadores · Noite 3

## Slide 7
O CABO EM DETALHE
Nome técnico: PAR TRANÇADO
Por que trançado?
Dentro tem 8 fios, em 4 pares
Cada par é trançado sobre si mesmo
A trança protege o sinal
Contra a interferência do próximo par e do ambiente externo
Não é enfeite
Se destrançar demais na ponta ao crimpar, o cabo perde qualidade
Redes de Computadores · Noite 3

## Slide 8
CATEGORIAS
Cat5e, Cat6, Cat6a — o que muda
Categoria | O que suporta | Onde a gente vê | Preço
Cat5e | Até 1 Gbps, 100 m | Casa comum, obra antiga | Mais barato
Cat6 | 1 Gbps sem esforço | Instalação nova, escritório | Um pouco mais caro
Cat6a | 10 Gbps até 100 m | Data center, prédio corporativo | Bem mais caro
Cat7, Cat8 | Especializado | Quase nunca vê | Caro
Pra 99% dos chamados: Cat5e ou Cat6. Não venda Cat6a pra casa.
Redes de Computadores · Noite 3

## Slide 9
BLINDAGEM
UTP × Blindado — quando cada um faz sentido
UTP (não blindado)
O comum. Barato. Mais fino. Mais fácil de crimpar.
STP / FTP (blindado)
Tem folha metálica protegendo. Usa em ambiente com muita interferência
(indústria, perto de motor grande)
Regra prática: se o cliente não tem torno mecânico no quintal, não precisa de blindado.
Redes de Computadores · Noite 3

## Slide 10
A CAPA CONTA A HISTÓRIA
Ler como quem lê rótulo de remédio
• Marca (Furukawa, Nexans, marcas genéricas)
• Categoria (CAT5E, CAT6)
• Tipo (UTP, FTP)
• Certificação (CMR = uso interno, CMX = uso externo)
• Metragem impressa a cada metro
O truque do técnico: subtrair a marca do início pela do fim. Sabe o comprimento sem esticar o cabo.
Redes de Computadores · Noite 3

## Slide 11
PRÁTICA · 35 MIN
Identificar cabos em bancada
1. Equipes de 3 ou 4 pessoas
2. Cada equipe recebe (ou roda pelas) mesas com cabos
3. Para cada cabo, anota na ficha:
— Tipo (par trançado? coaxial? telefone? energia?)
— Categoria (se par trançado)
— Blindagem, estado do conector, comprimento
— Onde ele seria adequado usar
4. No fim, cada equipe apresenta 1 cabo pra turma inteira
Redes de Computadores · Noite 3

## Slide 12
FIBRA ÓPTICA
Um fio de vidro do tamanho de um cabelo
• Um LED ou laser manda pulsos de luz por dentro
• Do outro lado, um sensor lê os pulsos
• Como é luz e não elétron, não sofre interferência
• Distância enorme: 40 km sem repetir
• Frágil: dobra demais e quebra. Emenda precisa de máquina.
Vocês trabalham do roteador da casa pra dentro. Emenda de fibra é serviço do provedor.
Redes de Computadores · Noite 3

## Slide 13
ONDAS DE RÁDIO
Wi-Fi, Bluetooth, celular e satélite — mesma família
• Wi-Fi onda curta, alcance de metros
• Bluetooth onda mais curta, alcance de metros
• Celular onda da antena da operadora, alcance de km
• Satélite onda que vem do espaço, alcance planetário
Todas são a mesma coisa: onda de rádio. O que muda é frequência e potência.
Redes de Computadores · Noite 3

## Slide 14
AS DUAS FAIXAS DO WI-FI
2,4 GHz × 5 GHz
 | 2,4 GHz | 5 GHz
Alcance | Maior | Menor
Velocidade | Menor | Maior
Atravessa parede | Melhor | Com dificuldade
Disputa com vizinhos | Muita | Bem menos
Aparelho antigo enxerga? | Sim | Nem sempre
Redes de Computadores · Noite 3

## Slide 15
PRÁTICA · 25 MIN
Wi-Fi Scan com o próprio celular
App: Wi-Fi Analyzer (Android, grátis)
Em duplas, anotem:
— Quantas redes vocês estão vendo
— A mais forte e a mais fraca (nome e força em dBm)
— Quantas no canal 1, no 6, no 11
— Tem alguma em 5 GHz?
— Qual é a rede da escola? Que canal?
Depois: andem pela sala e vejam como a força muda.
Redes de Computadores · Noite 3

## Slide 16
PRÁTICA · 25 MIN
Escolher o meio pra 4 cenários reais
Cada equipe recebe os quatro cenários.
Para cada um, respondem:
• Qual meio usar (cabo, fibra, Wi-Fi)?
• Se cabo, qual categoria?
• Por quê?
Depois, cada equipe apresenta 1 cenário (sorteio).
Redes de Computadores · Noite 3

## Slide 17
CENÁRIO 1
Casa térrea, 80 m², sala com roteador
Cliente quer:
• TV com Netflix na sala (2 m do roteador)
• Notebook do filho no quarto (10 m, uma parede)
• Wi-Fi no quintal pra celular
Como conectar cada aparelho?
Redes de Computadores · Noite 3

## Slide 18
CENÁRIO 2
Sobrado — roteador no térreo, escritório em cima
Cliente reclama:
• Wi-Fi do escritório é ruim
• Fica 8 m acima e uma laje entre
• Ele quer PC parado no escritório
Qual solução?
Redes de Computadores · Noite 3

## Slide 19
CENÁRIO 3
Comércio pequeno com 4 caixas registradoras
Loja de 200 m².
• Sinal do provedor entra na sala de estoque (fundo)
• 4 caixas ficam na frente da loja
• Não pode cair no meio da venda
Rede sem fio ou cabo? Se cabo, categoria? Metros?
Redes de Computadores · Noite 3

## Slide 20
CENÁRIO 4
Galpão 40 × 30 m, sem paredes internas
• Escritório numa ponta
• Área de estoque no resto
• Precisa Wi-Fi cobrindo tudo
Como resolver?
Dica: uma solução só não resolve. Precisa combinar meios.
Redes de Computadores · Noite 3

## Slide 21
PRÁTICA · 50 MIN
Agora vocês são a empresa: monte o orçamento
• Cada equipe orça 2 cenários (sorteio)
• Abram o modelo de planilha no LibreOffice Calc
• Pesquisem preços reais na internet
No final, cada equipe apresenta:
a solução · o valor total · o porquê
Redes de Computadores · Noite 3

## Slide 22
REGRAS DO ORÇAMENTO
O que não pode faltar
✔ Link de cada item — de onde veio o preço
✔ Quantidade pensada — quantos metros? quantos conectores?
✔ Frete — ou "retirada na loja"
✔ Mão de obra — técnico não trabalha de graça
✔ Justificativa — por que essa solução e não outra?
Orçamento sem link e sem justificativa não vale ponto.
Redes de Computadores · Noite 3

## Slide 23
DEBATE
Mesmo problema, preços diferentes. Por quê?
• Metragem diferente?
• Cat5e ou Cat6?
• Loja diferente?
• Equipamento mais caro do que precisava?
• Alguém esqueceu algum item?
Se você fosse o cliente, contrataria qual equipe?
Redes de Computadores · Noite 3

## Slide 24
DUELO RELÂMPAGO · 15 MIN
Time A × Time B
• Turma dividida em dois times
• Pergunta rápida, resposta em 5 segundos
• Alterna entre os times
• Ponto pra quem acertar
• Empate = pergunta bônus
Regra: se a resposta demorar mais de 5 segundos, passa pro outro time.
Redes de Computadores · Noite 3

## Slide 25
O RESUMO DA NOITE
Quatro ideias que ficam
• Existem só três meios de transmissão: cabo, fibra e ondas
• Cabo é padrão pra conexão fixa e curta. Fibra pra longa distância. Onda pra quem se mexe.
• Cat5e ou Cat6 resolve a casa comum. Não venda Cat6a sem motivo.
• A capa do cabo conta tudo — marca, categoria, tipo e metragem.
Redes de Computadores · Noite 3

## Slide 26
FECHANDO
Cinco perguntas para conferir
1. Como você reconhece um cabo par trançado sem abrir a capa?
2. Diferença entre Cat5e e Cat6, na prática?
3. Fibra ou cabo pra uma sala 8 m de distância?
4. 5 GHz é melhor ou pior que 2,4 GHz? Depende do quê?
5. Cliente diz "vizinho tá roubando meu Wi-Fi". O que a aula ajuda a entender?
Redes de Computadores · Noite 3

## Slide 27
O QUE FICA DESTA NOITE
Cinco coisas para levar
• Três meios: cabo, fibra, ondas. Cada um resolve num lugar.
• Cabo par trançado: 8 fios, 4 pares. Não destrance na ponta.
• Cat5e ou Cat6 pra casa. Blindado só onde tem interferência de indústria.
• Wi-Fi tem duas faixas: 2,4 GHz (alcance) e 5 GHz (velocidade).
• A capa do cabo tem tudo que você precisa — marca, categoria e a metragem.
Redes de Computadores · Noite 3

## Slide 28
PARA A PRÓXIMA NOITE
O alicate entra em cena
Tarefa desta semana:
• Prestem atenção em três cabos que encontrarem em casa, trabalho ou rua
• Fotografem a capa se der
• Anotem tipo, marca, categoria e onde ele estava ligado
Bônus:
Se acharem um cabo com conector quebrado, tragam.
Vai virar exemplo na Noite 4.
Na Noite 4: cada um crimpa o próprio cabo. Manga curta ou dobrada — a bancada suja.
Redes de Computadores · Noite 3